## Slide 1: Exercícios Switch
Exercícios para por em prática

## Slide 2: Exercício 1 (Utilize a estrutura switch)
Crie um programa em arduino com 3 botões e 3 LEDs. Os botões B1 e B2 devem incrementar/decrementar uma variável cont (0...4). B3 será responsável por zerar a variável cont. Os LEDs devem ser acionados de acordo com a lógica abaixo:
cont | LED1 | LED2 | LED3
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
2 | Pisca 100ms | 1 | 0
3 | pisca100ms | pisca100ms | 1
4 | pisca100ms | pisca100ms | pisca100ms

## Slide 3: Exercício 2 (Utilize a estrutura switch)
Crie um código em arduino capaz de contar a variável cont utilizando 3 botões. B1 incrementa e B2 decrementa o valor da variável. Os valores de cont devem variar de 0 a 9. Estes valores devem ser mostrados em um display de 7 segmentos. Um terceiro botão B3 deve ser utilizado no sistema para travar a contagem. Caso o B3 esteja acionado, não será possível mais modificar o valor da contagem.

## Slide 4: Exercícios Switch
Exercícios para por em prática