## Slide 1: DESAFIO FINAL
Curso de arduino

## Slide 2: DESAFIO SENHA
Crie um programa em Arduino capaz de avaliar se uma senha está correta ou não. O usuário deverá apertar 3 botões em sequência. Cada botão que ele apertar se refere a um número:
O botão 1 se refere ao número 1.
O botão 2 se refere ao número 2.
O botão 3 se refere ao número 3.
Após o usuário digitar os 3 botões em sequência, o programa deverá indicar se a senha está certa ou não.

## Slide 3: DESAFIO SENHA
Você deverá salvar a sua senha de 3 dígitos em variáveis para comparar com a sequência dada pelo usuário.
No display LCD, você deverá mostrar na linha 0: “DIGITE A SENHA”. Na linha 1: deverá ser mostrado os números que são digitados. Os números não podem ser sobrepostos, quando o próximo digito for pressionado, deverá aparecer na tela ao lado do dígito anterior. Exemplo:
DIGITE A SENHA
123

## Slide 4: DESAFIO SENHA
Coloque como padrão a senha 2-3-1. Caso queira outra senha. Fique à vontade.
Enquanto você estiver digitando a senha, o LED RGD deve mostrar a cor azul.
Se a senha estiver correta, o LED RGB deverá mostrar a cor verde. No display, deve mostrar a mensagem: “SENHA CORRETA”. Um servo motor deverá sair da posição 0 e ir lentamente para a posição 180. Na tela deve mostrar “COFRE ABERTO”
Para travar o cofre novamente, você deverá girar um potenciômetro até a sua posição final. Dai o sistema ficará trancado e iniciará tudo de novo. “COFRE BLOQUEADO” e deve voltar tudo ao normal.

## Slide 5: DESAFIO SENHA
Se a senha estiver incorreta, o LED RGB deverá mostrar a cor vermelha. Você deverá contar o número de tentativas incorretas. Caso as tentativas sejam menor que 3, deve apenas mostrar na tela: “SENHA INCORRETA” espere um tempo e substitua a mensagem por “TENTE NOVAMENTE”.
Caso o número de tentativas seja maior igual a 3, uma sirene deve tocar nas frequência 440Hz e 660Hz a cada 0,5s. O LED RGB deve mostrar as cores Vermelho e Amarelo a cada 0,5s. Deve-se mostrar no display “SISTEMA BLOQUEADO”.
A única forma de desbloquear o sistema é pressionando no botão RESET do Arduino.